## Slide 2: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Unidade curricular:
Internet das Coisas

## Slide 3: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Unidade curricular:
Internet das Coisas
Aula 09: 4 horas
Microcontrolador Esp32
KIT-IOT

## Slide 4: Introdução ao ESP32

## Slide 5: Características principais
Chip com Wi-Fi embutido : padrão 802.11 B/G/N, operando na faixa de 2.4 a 2.5GHz
Modos de operação : Client, Access Point, Station+Access Point
Microprocessador dual core Tensilica Xtensa 32-bit LX6
Clock ajustável de 80MHz até 240MHz
Tensão de operação : 3.3 VDC
Possui SRAM de 512KB
Possui ROM de 448KB
Possui memória flash externa de 32Mb (4 megabytes)
Corrente máxima por pino é de 12mA (recomenda-se usar 6mA)
Possui 36 GPIOs
GPIOs com função PWM / I2C e SPI
Possui Bluetooth v4.2 BR / EDR e BLE (Bluetooth Low Energy

## Slide 6: Comparativo entre ESP32, ESP8266 e Arduino R3

## Slide 7: Tipos de ESP32

## Slide 8: WiFi NodeMCU-32S ESP-WROOM-32

## Slide 9: Configurando IDE do Arduino (windows)

## Slide 10: Configurando IDE do Arduino (windows)

## Slide 11: Configurando IDE do Arduino (windows)

## Slide 12: Configurando IDE do Arduino (windows)

## Slide 16: Simulador para ESP32

## Slide 17: Simulador para ESP32

## Slide 18: Simulador online para ESP32 – Wokwi.com

## Slide 19: ESP32 – Apresentando dados na porta Serial

## Slide 20: ESP32 – Lendo dados na entrada digital

## Slide 21: ESP32 – Lendo dados na entrada analógica

## Slide 22: ESP32 – Apresentando dados na saída digital

## Slide 23: ESP32 – Exercício - desafio
Programe o ESP32 no circuito abaixo para acionar cada LED com um tempo específico de pressionamento do botão verde. (Botão verde pressionado por 5s, acionará o LED vermelho, se o botão verde for pressionado por 10s o LED Azul ficará acionado. Para apagar os LEDs programe o botão vermelho.

## Slide 24: Controles de Potência Controles Não Lineares – Técnica de Modulação Por Largura de Pulsos (PWM)
Existem basicamente dois tipos de controles para cargas de potência como motores, lâmpadas incandescentes, elementos de aquecimento, solenóides, etc.: os controles lineares e os controles pulsantes ou PWM. No entanto, uma das desvantagens dos controles lineares está no fato de não ser possível manter o controle sobre o torque e a velocidade em baixas rotações, no caso de motores. Os motores tendem a partir com “pequenos trancos" e também não é muito simples compensar as variações de velocidade que ocorrem quando o motor tem de fazer mais força.
Uma maneira de se obter um controle muito mais preciso sobre o torque e a velocidade de motores de corrente contínua, e até mesmo de outras cargas, é através de circuitos que empregam a tecnologia PWM ou Pulse Width Modulation (Modulação de Largura de Pulso). Com estes circuitos podemos manter o torque mesmo em baixas velocidades garantindo partidas suaves para os motores, mesmo carregados o que os torna ideais para aplicações em robótica, mecatrônica e mesmo em aplicações industriais. Vamos analisar o princípio de funcionamento dos controles PWM e estudar alguns circuitos práticos.

## Slide 25: Controles de Potência Controles Não Lineares – O Controle PWM
Como podemos manter o controle sobre a corrente média de um motor de corrente contínua sem diminuir a tensão que lhe seja aplicada, já que é a diminuição da tensão que nos leva aos problemas de controle em baixas rotações? Para responder a esta pergunta, existe uma solução técnica bastante engenhosa. Podemos variar a intensidade média da corrente no motor se o alimentarmos com pulsos e controlarmos a duração destes pulsos. Para que se entenda melhor vamos explicar detalhadamente o processo.
Se em lugar de alimentarmos o motor com uma corrente contínua pura, e em seu lugar usarmos um dispositivo qualquer que ligue e desligue rapidamente o circuito, de modo a produzir pulsos retangulares com a duração e o espaçamento entre eles definidos por uma relação TON/TTOTAL (denominada Duty Cicle ou Ciclo de Trabalho em %) conforme as necessidades do projeto, teremos um controle sobre a potência final aplicada a carga. Com esse procedimento, a tensão de cada pulso se mantém igual a máxima da fonte, mas seu valor médio aplicado ao motor será determinado pelo Duty Cicle. Veja a figura a seguir.

## Slide 26: Controles de Potência Controles Não Lineares – O Controle PWM
+V
0
Valor médio
Em outras palavras, se a tensão de entrada for de 10 V, com um duty clicle de 50% o motor recebe pulsos de 10V, mas se comporta como se, em média, recebesse uma alimentação de 5V e através dele circulará uma corrente média que corresponde à metade da máxima, que é aquela que circula quando ele recebe 10V. O motor, nestas condições vai rodar com metade de sua velocidade máxima.
Para alterar a velocidade do motor podemos alterar os pulsos aplicados. Se aumentarmos ou diminuirmos a duração dos pulsos, ou seja, mantivermos o elemento que liga e desliga mais tempo ligado ou desligado, o motor recebe alimentação por mais ou menos tempo, e na média podemos dizer que ele tem uma alimentação correspondente a uma tensão maior ou menor, conforme mostram as figuras a seguir.

## Slide 27: Controles de Potência Controles Não Lineares – O Controle PWM
+V
0
Valor médio
+V
0
Valor médio
Valor médio
+V
0

## Slide 28: ESP32 – Saídas Analógicas usando PWM

## Slide 29: ESP32 – Usando PWM para controlar LED RGB
Programe o ESP32 no circuito ao lado para acionar o LED RGB utilizando um slider para controlar cada componente de cor, possibilitando assim criar diversas cores conforme o controle for ajustado. Se o valor de cada slider for maior que 0 o led correspondente deve indicar como ligado.

## Slide 30: ESP32 – Controlando um Servo-motor

## Slide 31: ESP32 – Controlando um Step-motor (1.8°)

## Slide 32: ESP32 – Controlando display LCD Alfanumérico

## Slide 33: ESP32 – Exercício Desafio – Gerenciando Menus
Programe o ESP32 no circuito ao lado para gerencia telas no display LCD. O display deverá ter três telas (conforme apresentadas no slide seguinte) selecionadas pela operação dos botões, onde, o botão verde avança o número da tela, o vermelho retorna às telas anteriores, e o botão azul seleciona a tela desejada.

## Slide 34: ESP32 – Exercício Desafio – Gerenciando Menus

## Slide 35
O Sensor de Umidade e Temperatura da série DHT é um dos componentes mais utilizados em projetos que envolva medição de temperatura e umidade ambiente. Estes sensores fazem medições de temperatura de 0º até 50º celsius e mede a umidade do ar nas faixas de 20% a 90%. A precisão (margem de erro) do sensor para medição de temperatura é de aproximadamente 2°C celsius e para umidade é de 5%.
DHT11
DHT22
ESP32 – Lendo dados de Sensores DHT11/DHT22 / LM35 / DS18B20

## Slide 36: Sensor de Temperatura e Umidade DHT22
Especificações e características do Sensor DHT
– Tensão de operação: 3.3 – 6 VDC
– Corrente de operação: 2.5 mA durante a conversão
– Corrente de operação (em standby): 40 a 50µA
– Resolução: 40 bits
– Faixa de medição (umidade): 0 a 100%
– Faixa de medição (temperatura): -40° a 80° celsius
– Precisão (umidade): ± 2 ~ 5%
– Precisão (temperatura): ±0.5° celsius
– Tempo de resposta: 2s
Aplicações:
Projetos com finalidade de medir umidade e temperatura ambiente utilizando Arduino, Esp32 ou outras plataformas microcontroladas.

## Slide 37: ESP32 – Lendo dados de Sensores – DHT22